## Slide 1
Зарождение бережливого
производства в Японии
Как в послевоенной Toyota родилась система,
которая позже получила имя Lean

## Slide 2
01 • ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Почему именно в Японии и именно тогда
Разрушенная экономика
После 1945 года Япония осталась без сырья, капитала и современного оборудования. Классическое массовое производство было невозможно.
Ограниченный рынок
Внутренний спрос был небольшим. Нужно было выпускать много разных моделей малыми партиями, а не одну модель огромными тиражами.
Вынужденная экономия
Каждый лишний запас, каждый брак, каждая лишняя операция стоили слишком дорого. Система должна была рождаться из экономии ресурсов.

## Slide 3
02 • КТО СОЗДАЛ СИСТЕМУ
Три поколения семьи Тоёда и Тайити Оно
Сакити Тоёда
1867–1930
Основатель
Изобрёл принцип дзидока: станок сам останавливается при появлении брака. Заложил идею «качество внутри процесса».
Киитиро Тоёда
1894–1952
Основатель Toyota Motor
В 1930-е годы сформулировал принцип «точно вовремя» (Just-in-Time): производить только то, что нужно, когда нужно.
Тайити Оно
1912–1990
Архитектор системы
С 1943 года в Toyota. В 1940–60-е превратил идеи Тоёда в работающую производственную систему.

## Slide 4
03 • КАК ФОРМИРОВАЛАСЬ СИСТЕМА
Ключевые шаги 1940–1960-х годов
1943
Тайити Оно переходит из текстильного производства в Toyota Motor. Приносит с собой мышление дзидока.
1948–50
Эксперименты с сокращением запасов и изменением потока информации. Начало «вытягивания» вместо «выталкивания».
1950-е
Идея супермаркета: следующий процесс «берёт» только то, что нужно. Появляется канбан как практический инструмент.
1950–60-е
Система постепенно охватывает цеха, затем поставщиков. Формируется целостный подход, позже названный Toyota Production System.

## Slide 5
04 • ДВА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРИНЦИПА
Что легло в основу системы уже на этапе зарождения
JUST-IN-TIME
Идея Киитиро Тоёда,
реализованная Оно
Производить только необходимое, в нужный момент и в нужном количестве. Появилась как ответ на нехватку ресурсов и невозможность держать большие запасы.
JIDOKA
Наследие Сакити Тоёда,
перенесённое в автомобилестроение
Остановка процесса при обнаружении проблемы. Качество встраивается в работу, а не проверяется в конце. Стало одним из двух столпов системы.

## Slide 6
05 • ЧТО ВАЖНО ПОНЯТЬ О ЗАРОЖДЕНИИ
Главные выводы по теме 16
1
Система родилась не из теории, а из жёсткой необходимости послевоенной Японии — дефицита ресурсов и малого рынка.
2
Идеи заложили Сакити и Киитиро Тоёда; практическую систему создал Тайити Оно в 1940–60-е годы.
3
Два фундаментальных принципа — Just-in-Time и Jidoka — появились именно на этапе зарождения.
4
К концу 1960-х в Toyota уже существовала целостная производственная система, которую позже назовут TPS.
5
Это был именно японский ответ на свои условия, а не копия западных методов массового производства.